## Slide 2: 本節內容
乙太網路的介紹與歷史…
架構、特性、優點與缺點…
乙太網路的經典標準介紹…
訊框、MAC address、MAC 介紹…
碰撞問題…
常見的乙太網路故障與處理…

## Slide 3: 關於乙太網路 1/2
最近四十年來最成功的網路 ( 1980 ~ )
當今最受歡迎、最普遍的區域網路應用 ( 技術 )
  幾乎所有電腦、網路設備都支援
  傳輸可靠 ( 相較下 )、速度快
  架構簡單、擴充簡單
  不斷提高的速度
  10Mbps、100Mbps
  1Gbps、10Gbps
  25Gbps、40Gbps、100Gbps…

## Slide 4: 關於乙太網路 2/2
  廣泛應用於企業、學校、家庭內的相互連接
  工業自動化設備、監控設備、各種伺服器…
  電腦、印表機、掃描器、監視器…
  遊戲機、娛樂系統 ( 播放器 )、智慧家庭設備…
  成為進入網際網路的一個方式
  查詢資訊：新聞、資料庫、購物…
  資訊聯絡：電子郵件、即時通訊、視訊會議…
  共享儲存：網路硬碟、雲端分享…
  休閒娛樂：串流影音、音樂播放、線上遊戲…
  …

## Slide 5: 乙太網路的歷史 1/3
1973年，提出了一個網路構想的備忘錄
  鮑勃.梅特卡夫 ( Bob Metcalfe ) 研究 ALOHAnet 得到的啟發
  時任 全錄帕洛阿爾托研究中心 ( Xerox PARC )
  1975年，全錄申請專利，Xerox Ethernet ( 全錄乙太網路 )
  一種區域電腦網路的封包交換技術
  架構簡單、傳輸效率不錯 ( 2.94 Mbit/s )
  實作於全錄公司內部使用
  最遠傳輸約一公里
  連接百餘台電腦主機…

## Slide 6: 乙太網路的歷史 2/3
1979年，鮑勃.梅特卡夫 離開 全錄 成立 3Com
  說服 迪吉多 ( DEC )、 英特爾 ( Intel )、全錄 ( Xerox ) 共同支持成為標準
  全錄同意放棄 Ethernet ( 乙太網路 ) 商標
  專注本業 ( 雷射印表機 )？財務困難？
  無開發網路軟硬體經驗？其他公司不願合作？…
  1980年，共同發布名為 "Ethernet ( 乙太網路 )" 標準
  又被稱為 DIX 1.0 標準
  主要著重於實體層 ( Physical Layer ) 與資料連結層 ( Data Link Layer )
  定義 MAC address：48 bit ( 6 byte ) 的表示來源、目的地址
  Ether-Type：16 bit ( 2 byte ) 的識別負載 ( Payload ) 類別
  速度 10 Mbit/s
迪吉多 ( DEC, Digital Equipment Corporation )
迷你電腦的先驅
世界上對大的電腦製造商 ( 1970~80 )
遭逢 IBM PC 巨大成功每況愈下
DEC <- Compaq <- HP

## Slide 7: 乙太網路的歷史 3/3
1982年，推出新版實作標準，並定義為 "Ethernet II" 標準
  傳輸格式定名為 訊框 ( Frame )
  又被稱為 DIX 2.0 標準，並開始邁向標準化
  1983年，成為 IEEE 的標準 802.3 standard ( Ethernet )
  可自行定義私有協定或相容舊有應用
  後續衍生了許多版本
  802.3u ：Fast Ethernet ( 高速乙太網路 )，100Mbps
  802.3ab：Gigabit Ethernet ( 超高速乙太網路 )，1000Mbps
  802.3ae：10 Gigabit Ethernet ( 吉位元乙太網路 )，10 Gbps
  25 Gbps、40 Gbps、100 Gbps…
當時競爭的網路
ARCNET ( 2.5 Mbit/s, Datapoint Corporation, 1977)
權杖環網路 ( Token-Ring, 10 Mbit/s, IBM, 1980 )

## Slide 8: 乙太網路中常見的硬體架構與連接
常見硬體：
  網卡 ( NIC, Network Interface Card )...
  集線器 ( Hub )、交換器 ( Switch )、路由器 ( Router )...
  同軸電纜、雙絞線、光纖...
  常見拓樸：
  匯流排拓樸 ( Bus Topology )
  星狀拓樸 ( Star Topology )
  目前主流與建議架構

## Slide 9: 乙太網路的特性
  線路 ( 介質 ) 是共享的
  所有設備接在一個線路上
  傳輸是廣播，一個節點傳輸，其他節點只能接收
  傳輸不需要建立連線 ( Connectionless )
  不需要與接收端建立連線、不用通知
  想傳就傳 ( 線路沒人用時 )
  不是可靠的傳輸 ( Unreliable )
  只負責傳送、不保證送到
  沒有接收端確認回傳 ( Ack ) 機制
  沒有接收端錯誤回傳 ( NAck ) 機制

## Slide 10: 乙太網路的優點與缺點
  成本低廉、速度快
  技術成熟，可靠性高
  設備便宜，運作穩定
  安裝與擴充容易
  架構單純，建置容易
  容易增加、移除、管理設備
  廣泛應用與彈性
  通用技術：內建、支援
  媒體選擇：同軸電纜、雙絞線、光纖..

## Slide 11: 乙太網路的優點與缺點
  有線的限制
  新增使用者需佈線
  使用者受於有限範圍內使用
  距離的限制
  長度增加，傳輸率降低
  干擾與安全性問題
  易受電磁干擾、竊聽簡單
  單點故障的影響
  匯流排拓樸：可能所有節點失效
  星狀拓樸 ( 使用 集線器/交換器 )：不影響其他節點

## Slide 12: 乙太網路的經典標準：10Base5
  10Base5：最早的乙太網路標準 ( 第一代 )
  又稱標準乙太網路 ( Standard Ethernet )
  10Base5：10Mbps、基頻 ( Baseband )、每段長度 500 公尺
  使用設備與接線
  網路卡 ( Adaptor )：BNC
  收發器 ( Transceiver )：Vampire Taps...
  粗同軸電纜 ( Thick Coaxial Cable )
  終端接頭 ( Terminator )

## Slide 13: 如何傳送與辨識資料
  如何傳送與識別是個問題
  電壓：0 低電位 ( Low )、1 高電位 ( High )
  兩端的傳送與接收需要同步
  傳輸速度越快，每個 bit 間的距離越短
  取樣 ( 辨識 )：連續幾個 0、幾個 1？
  時間差、累積時間差
  曼徹斯特編碼 ( Manchester Encoding )
  每一個相鄰的 bit 都讓它 "有變化"
  變化可以辨識分離出 "同步資訊 ( bit-time )"
  0：High → Low，1：Low → High
  接收端可以確定如何接收與分辨資料
１０１１１０１
曼徹斯特編碼 ( Manchester Coding )
DATA
Clock

## Slide 14: 衰減與延長問題
  訊號 ( 電壓 ) 衰減的原因很多
  纜線長度、品質
  接頭鬆動、受損
  外部干擾
  延長、增強 ( 校正 ) 訊號
  橋接器 ( Bridge )：錯誤偵測、轉送
  中繼器 ( Repeater )：增強放大
  不是無限延長
  最多串接 4 個 ( 物理限制 )，五段線路
  最遠兩端為 2.5KM ( 500 + 500 x 4 )
訊號衰減 ( 雜訊、失真 )...
訊號延遲、性能下降...
維護複雜、維護困難...

## Slide 15: 乙太網路的經典標準：10Base2
  10Base2：Ethernet II 的第二代網路
  10Base2：10Mbps、基頻 ( Baseband )、每段長度 200 公尺
  架構與 10Base5 一致，硬體輕巧很多
  硬體輕巧很多：BNC 轉接器、細同軸電纜 ( Thinner Coaxial Cable )
  10Base5、10Base2 均為匯流排拓樸架構
  都可長距離傳輸
  施作麻煩、擴充不易
  訊號容易碰撞 ( Collision )、傳輸效率低

## Slide 16: 乙太網路的經典標準：10BaseT
  10BaseT：以雙絞線 ( Twisted pair ) 為傳輸媒介
  四對線 ( 共八條銅芯 )，每對都是互絞在一起
  10BaseT：10Mbps、基頻 ( Baseband )、雙絞線，每段長度 100 公尺
  架構、傳輸行為 ( 方式 ) 與 10Base5、10Base2 一致
  硬體更輕巧：只需網路線，不用轉接器 ( 頭 )
  需使用中介設備 集線器 ( Hub )
  線路集中管理，集中維護
  通常相當於或有中繼器功能
  網路為星狀拓樸、行為是匯流排拓樸
  一樣有廣播、訊號碰撞問題…

## Slide 17: 乙太網路的 訊框
802.3 frame header
  Preamble ( 7 byte )：與接收方識別與訊號同步 ( 網路上有訊號準備開始... )
  一系列的 0 與 1 交錯訊號，10101010 x 7 byte
  SFD ( Start Frame Delimiter, 1 byte )：告知接收方從此開始 ( 資料開始了… )
  10101011
  DA ( Destination MAC Address, 6 byte )：目的網卡位址 ( 你的 Mac Address 地址 )
  SA ( Source MAC Address, 6 byte )：來源網卡位址 ( 我的 Mac Address 地址 )
  Type ( Ether-Type )：後面欄位的資料是什麼 ( 協定 )
  Data：資料 ( 要給你的 "東西" )，最短 46 byte ( 偵測碰撞的最短極限 )，最長 1,500 byte
  FCS ( Frame Check Sequence, 4 byte )：CRC32 偵測衰減、失真所造成的錯誤...
完整 frame 長度範圍
最短 64 byte ( 64 = 6 + 6 + 2 + 46 + 4 )
最長 1518 byte ( 1518 = 6 + 6 + 2 + 1500 + 4 )
+---------------+--------+-----------------+------------------+---------+-------------------+---------+
| Preamble | SFD | DA | SA | Type | DATA | FCS |
| (7 bytes) |(1 byte)| (6 bytes) | (6 bytes) |(2 bytes)| (46 - 1500 bytes) |(4 bytes)|
+---------------+--------+-----------------+------------------+---------+-------------------+---------+

## Slide 18: 什麼是 MAC Address 與格式 1/2
一個位址
  做為識別、定位網路設備的依據
  常被誤稱為 MAC ( 你的 MAC 是多少？ )
每個介面 ( 網路卡、網路晶片 ) 都有一個
  全球唯一、不可重複
  生產時已燒錄在唯讀記憶體 ( ROM )
  將資料準確傳遞到 "直接連線" 的目的地
  電腦、手機、交換器、路由器...

## Slide 19: 什麼是 MAC Address 與格式 2/2
格式：廠商代碼 ( OUI, Organizationally Unique Identifiers ) + 流水號
  共 6 Byte：通常以十六進制表示
  識別上使用符號 ： 或 － 分開
  64:32:A8:0F:50:26
  -------- --------
  廠商代碼 流水號
相關資訊網站
  OUI申請：http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/index.html
  OUI列表：https://standards-oui.ieee.org/
  OUI統計：https://mac-address.alldatafeeds.com/statistics
每個 byte 開頭的 0 可以被省略不寫

## Slide 20: 什麼是 MAC ( 媒體存取控制，Media Access Control )
乙太網路中的媒介 ( 線路 ) 是多人共用的
  同時間只能一個人傳輸
  兩個訊號同時發出，最終會碰撞 ( Collision )
  產生雜訊、重疊、抵銷...
有許多種資料傳輸的控制 ( 機制 )、協定
  避免傳輸衝突、碰撞
  控制流量、分配傳輸時間
  確保訊號傳輸成功與完整
  碰撞偵測機制：CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA...
  碰撞處理機制：1-persistent、Non-persistent、P-persistent...

## Slide 21: 網卡的運作與機制
每個網路卡都會接收所有訊框
  處理：傳遞給上一層 ( Layer3, 作業系統 )
  訊框目的地 = 自己 ( 單播，unicast )、廣播 ( broadcast )、群播 ( multicast )
  訊框 FCS 正確
  丟棄：訊框不處理
  訊框目的地 ≠ 自己、廣播、非群播
  訊框 FCS 錯誤
單播，指定 MAC Address
廣播，FF:FF:FF:FF:FF:FF
群播，10010021:01101011:11001100:....
網卡使用程式控制自己屬於哪一個群組

## Slide 22: 什麼是 CSMA/CD 1/4
CSMA，載波偵聽多重存取 ( Carrier Sense Multiple Access )
  如何在共用線路傳輸的機制 ( 於 MAC 中的其中一種 )
  偵測線路上的電壓變化
  偵測線路是否使用中、該作什麼動作
  閒置 ( idle ) → 立刻傳送 ( 送完為止 )
  使用 ( busy ) → 持續偵測、等待傳送
送出不代表沒有碰撞
  訊號送出是廣播，會往線路兩端重送出去...
  有機會與其他訊號碰撞 ( 他也覺得線路閒置 )
  碰撞 = 訊號干擾 = 沒有用訊號 = 頻寬浪費…
  重傳 = 傳輸時間變長 = 頻寬效率變低…
A
B
C
D
time

## Slide 23: 什麼是 CSMA/CD 1/4
CSMA/CD，載波偵聽多重存取/碰撞檢測 (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection )
  相同於 CSMA 偵測、延遲機制
  送出後持續偵測線路上的電壓變化
  發現碰撞：停止傳輸，等待重傳
  節省頻寬：傳輸效率提高
A
B
C
D
time

## Slide 24: SP-CSMA/CD 什麼時候該送出封包
偵測機制都相同：CSMA/CD 不是不會碰撞
  如果一堆人都在等線路閒置
  容易所有人接續傳輸、連續碰撞
  傳輸行為可以不同：三種行為模式
  1-Persistent Protocol / 效率最高、再碰撞容易
  遇碰撞，停止傳輸，線路閒置立即傳出；依此循環
  Non-persistent / 效率最低、再碰撞低
  遇碰撞，停止傳輸，隨機等待一段時間再傳送；依此循環
  P-persistent / 效率、再碰撞中庸
  遇碰撞，停止傳輸，計算機率 ( Q = 1 - P ) 時間再傳送；依此循環

## Slide 25: SP-CSMA/CD 如何通知大家碰撞了
任何設備都有能力知道碰撞，只是知道的時間不同
  知道 ( 不送 )、還不知道 ( 開始傳送 )
  易造成接續碰撞，降低網路性能
  確保所有設備於發送前，都能得知碰撞
  任何設備都會發送 擾亂訊號 ( Jamming Sequence )
  又稱為 Runt frame
  把訊號打得更亂，使訊號變得無效
  Preamble ( 64 bit ) + Jamming Sequence ( 32 bit ) = 96 bit
  線路瞬間混亂，達到通知其他設備

## Slide 26: SP-CSMA/CD 如何知道送出後沒有碰撞 1/2
傳送期間收到訊號：碰撞！
  同一時間只會有一個人傳輸
  傳送完畢之後收到訊號：碰撞？訊框？
  別人的訊框？
  別人的碰撞？
  你傳的成功了？還是也碰撞？

## Slide 27: SP-CSMA/CD 如何知道送出後沒有碰撞 2/2
衝撞視窗 ( Collision Window )
  多久時間可以確定沒有碰撞
  訊號送出到最遠的時間 x 2，且之間沒有收到訊號
  訊號傳遞到最遠要多久？
  Ethernet 最長傳輸距離 2,500 M ( 2.5 KM )
  訊號至最遠的 "來回時間" 是 51.2µ ( Microsecond, 10-6 )
  來回時間內 "最少" 需要送多少訊號？
  頻寬 x 封包來回時間
  10 Mbps x 51.2µ = 512 bit ( 64 byte )

## Slide 28: 如何避免訊號碰撞、廣播
使用環狀拓樸架構：權杖環網路 ( Token Ring )
  沒有碰撞、輪迴傳遞、即時性高、延遲低…
  使用星狀拓樸架構：乙太網路 - 交換機 ( Switch )
  每個 Port 就是一個網卡，每條線路上就只有一台電腦 ( 實際上是兩個端點 )
  沒有碰撞問題 ( 依然使用 CSMA/CD )，全雙工 ( 傳送、接收同時 )
  每個封包都會被收下來處理
  檢查正確與否、查表 ( MAC Tables ) 後傳送、丟棄...
  一般同時支援多種標準 ( 速度 )
  10BaseT、100BaseT/TX、1000BaseTX/FX...
  自動交涉 ( Auto Negotiation )：互相偵測傳輸速率
Switch 資料傳輸機制
Store-and-Forward
Cut-Through
Fragment-Free

## Slide 29: 如何知道別人的 MAC Address 1/3
  傳遞 訊框 封包 需要知道對方的 MAC Address
  對方網路卡、網路設備 ( Layer 2 ) 的實體位址
  已知：直接發送訊框，因連線過 ( 被連、曾經連過… )、被告知 ( 廣播通知 )
  未知：發送 ARP 詢問
  ARP ( Address Resolution Protocol )
  協助取得已知 IP Address 的 MAC Address
  廣播詢問 ( 對方的 IP Address )、符合者回應 ( 回覆 MAC Address )
  僅限同區網中的節點設備 ( 電腦、閘道器、伺服器… )
  取得後暫存至該設備記憶體
  MAC Table：一個 IP Address 對應 MAC Address 的表
  一段時間沒用會過期 ( 刪除、丟棄 )：60、120、600 秒、1,800 秒…

## Slide 30: 如何知道別人的 MAC Address 2/3
  ARP header
+-----------------+-----------------+
| Hardware Type | Protocol Type |
| (2 bytes) | (2 bytes) |
+--------+--------+-----------------+
| HAL | PAL | Operation Code |
|(1 byte)|(1 byte)| (2 bytes) |
+--------+--------+-----------------+
| Sender Hardware Address |
| (6 bytes) |
+-----------------------------------+
| Sender Protocol Address |
| (4 bytes) |
+-----------------------------------+
| Target Hardware Address |
| (6 bytes) |
+-----------------------------------+
| Target Protocol Address |
| (4 bytes) |
+-----------------------------------+
frame { ARP }
Hardware Type：實體層類型
Protocol Type：上層協定類型
HAL ( Hardware Address Length )：實體位址長度 ( byte )
PAL ( Protocol Address Length )：協定位址長度 ( byte )
Operation Code：1 ( 詢問 )、2 ( 回覆 )
Sender Hardware Address：傳送端實體層位址
Sender Protocol Address：傳送端協定位址
Target Hardware Address：接收端實體層位址
Target Protocol Address：接收端協定位址

## Slide 31: 如何知道別人的 MAC Address 3/3
  廣播詢問
+-----------------+-----------------+
| Hardware Type | Protocol Type |
| (2 bytes) | (2 bytes) |
+--------+--------+-----------------+
| HAL | PAL | Operation Code |
|(1 byte)|(1 byte)| (2 bytes) |
+--------+--------+-----------------+
| Sender Hardware Address |
| (6 bytes) |
+-----------------------------------+
| Sender Protocol Address |
| (4 bytes) |
+-----------------------------------+
| Target Hardware Address |
| (6 bytes) |
+-----------------------------------+
| Target Protocol Address |
| (4 bytes) |
+-----------------------------------+
  單播回覆
00 01
08 00
06
04
00 01
我的實體位址 58:6b:14:c5:b3:a1
我的協定位址 192.168.0.100
對方的實體位址 00:00:00:00:00:00
對方的協定位址 192.168.0.200
+-----------------+-----------------+
| Hardware Type | Protocol Type |
| (2 bytes) | (2 bytes) |
+--------+--------+-----------------+
| HAL | PAL | Operation Code |
|(1 byte)|(1 byte)| (2 bytes) |
+--------+--------+-----------------+
| Sender Hardware Address |
| (6 bytes) |
+-----------------------------------+
| Sender Protocol Address |
| (4 bytes) |
+-----------------------------------+
| Target Hardware Address |
| (6 bytes) |
+-----------------------------------+
| Target Protocol Address |
| (4 bytes) |
+-----------------------------------+
00 01
08 00
06
04
00 02
我的實體位址 e4:b0:21:f6:e4:d2
我的協定位址 192.168.0.200
對方的實體位址 58:6b:14:c5:b3:a1
對方的協定位址 192.168.0.100

## Slide 32: 常見的 802.3 標準
  常見的標準
  10Base5、10Base2、10BaseT...
  100Base-TX、100Base-T1...
  1000Base-X、1000Base-T...
  2.5GBase-T、5GBase-T…
  10GBase-SR、10GBase-LR…
  都是使用相同的 訊框、MAC Protocol ( CSMA/CD… )
  速度不同：100Mbps、1000Mbps、10Gbps、
  25Gbps、40Gbps、100Gbps…
  媒介不同：同軸電纜、雙絞線、單模光纖、多模光纖...
Wikipedia：IEEE 802.3
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3

## Slide 33: 乙太網路常見的問題與排除 1/3
  沒有網路卡、網路卡錯誤問題
  作業系統沒支援該網路卡…
  驅動程式安裝錯誤 ( 型號、版本… )、不完整…
  驅動與作業系統衝突、權限問題…
  無法連線問題
  不正確組態檔：IP 位址、Netmask ( 網路遮罩 )、
  Gateway ( 閘道器 )、DNS…
  網路介面已停用…

## Slide 34: 乙太網路常見的問題與排除 2/3
  沒有連線問題
  連接線未正確插妥、鬆動 ( 連接埠：使用者端、網路設備端… )
  連接線插錯連接埠
  連接線損壞、連接線施做錯誤
  硬體損毀 ( 網路卡、網路設備… )
  網路中斷問題 ( 經常、偶發... )
  連接線未正確插妥、鬆動、損壞、干擾...
  網路設定衝突 ( IP 重復、 Gateway 失效或錯誤… )
  網路設備運作異常 ( 供電、附載過重、過熱… )
  網路設備、網路卡運作異常 ( 更新韌體、驅動程式… )

## Slide 35: 乙太網路常見的問題與排除 3/3
  速度緩慢的問題
  線路被干擾 ( 慎選佈線路徑、使用遮罩線路… )
  廣播問題 ( 減少使用者、VLAN… )
  碰撞問題 ( 使用 Switch… )
  對外網路頻寬不足 ( 增加頻寬、內部頻寬限制或控制… )
  防火牆、頻寬管制器 ( QoS )…
  使用工具檢測
  作業系統偵測…
  主機板偵測…
  網路工具或儀器偵測…

## Slide 36: 乙太網路的未來願景 ( 期望 )
  速度越快，頻寬越高
  目前普及：100Mbps、1Gbps、2.5Gbps…
  商用使用：10Gbps、25Gbps、40Gbps…
  未 來：100Gbps、200Gbps、400Gbps…
  更便宜、更可靠
  部屬方便、易於使用
  更好的應用於服務上
  功能在網路
  資料儲存、線上資料庫…
  雲端計算、物聯網…

## Slide 37
DAY2-1
Mission Complete!